# АКТ

# ВЕСЕННЕГО ОСМОТРА ЖИЛОГО ДОМА

« 25 » ______ 04_____ 2016г. Дом № или строение (корпус) _______11 «А»___________________________________ ул.(пер., пр., б-р)____Заречная___________________________________________________ Город, село_ Б. Нагаткино _район __Цильнинский__________ Ульяновская область Вид управления ______управляющая организация__________________________________ Управляющая (обслуживающая) организация ____ООО «УЮТ»______________________ Общие сведения по строению 1. Год постройки____________________1981_______________________________________ 2. Материал стен_________________кирпичный____________________________________ 3. Число этажей______________________3_________________________________________ 4.Наличие подвала (техподвал, техподполье) техподвал_______есть___________________ 5. Наличие чердака (жилых комнат в чердаке)_____-________________________________ 6. Количество подъездов_________2______________________________________________ 7.Количество квартир___________37______________________________________________ 8.Общая площадь (кв.м)__________1327,34________________________________________ 9.Количество лифтов______________-_____________________________________________ 10.Количество мусоропроводов_____-_____________________________________________ 11.Оборудовано системами ППА и дымоудаления (пожарные рукава, стволы, пожарные ящики)___________________________-____________________________________________ 12.Оборудовано ПЗУ_______________-____________________________________________ 13.Наличие арендуемых помещений (на 1-х этажах, цокольной части и в квартирах)________________________-___________________________________________ Результаты осмотра здания Комиссия в составе: председателя__ зам. гл. МО «Большенагаткинское сельское поселение» _Чатта А.И_____ членов комиссии, ревизионной комиссии (представители собственников)__________________ Инженер ПТО Гордеева Н.В. , мастера участка Егоровой Н.П, __________ м/теплохозяйства Рамазанова А.В., слесарь ВКХ Головина С.Ю.электрик Ю.А. Трубочкин Старшего по дому______Бабаевой Е.В____________________________________________ произвела осмотр вышеуказанного здания. Результаты осмотра строительных конструкций и инженерного оборудования здания № п/п Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения с указанием объема и места дефекта Решение о принятии мер ПОДВАЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ 1. Фундамент - № п/п Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения с указанием объема и места дефекта Решение о принятии мер 2. Хозсараи 3. Окна, ограждения, приямки 4. Двери металлические, входы в подвал, запорн. устройства 5. Инженерные системы: Розлив ц.о. Розлив ХВС Розлив ГВС Канализация Электрощитовая Кабельные сети 6. Влажность, затоплены ли перекрытия 7. Элеваторный узел, водомерный узел 8. Ввод инженерных сетей через фундамент 9. Пристрой входа в подвал, запоры 10. Электропроводка, светильники 11. Переключение внутреннего водостока в канализацию 12. Утепление инженерных систем и перекрытия ТЕХПОДВАЛ 1. Фундамент, стены 2. Двери металлические деревянные, запоры, входы в техподвал 3. Окна, продуха - 4. Инженерные системы - 5. Розлив ц.о. Розлив ХВС Канализация Электрощитовая Кабельные сети Отсутствует окраска труб Покраска труб 6. Влажность стен и перекрытий, затоплённость полов - 7. Элеваторный узел - 8. Инженерные ввода через фундамент - 9. Переключение ливнеотвода с кровли в канализацию - 10. Система приточно-вытяжной вентиляции - 11. Утепление инженерных систем и перекрытия Частичное разрушение изоляции труб Восстановление разруш. тепловой изоляции НАЛИЧИЕ ОБЩЕДОМОВЫХ ПРИБОРОВ УЧЁТА РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ (указать количество)0 1. ХВС 0 2. ГВС 0 3. Отопление 0 4. Газоснабжение 0 5. Электроснабжения 1 СТЕНЫ И ФАСАДЫ 1. Щитовые, рубленые из брёвен, брусьев, каркасно-засыпные, кирпичные, панельные крупноразмерные блоки 2. Промерзание через м/п швы стены сырые кв. №___, №____ - 3. Лоджии, балконы, ограждение - 4. Пристроенные лоджии, погреба - 5. Пилоны, подпорные стенки - 6. Штукатурка - 7. Покраска, побелка - 8. Усиление стен металлическими обоймами - 9. Трещины в стенах, пилонах - 10. Навесы, входные козырьки 11. Стены машинных отделений - 12. Карнизы, парапеты - 13. Отмостка Частич. отрыв от стены Заделка трещин 14. Цоколь Частич. разрушение штукатурки Ремонт цоколя 15. Вытяжная вентиляция - ПЕРЕКРЫТИЕ 1. ж/ пустотные, ребристые сплошные, монолитные ж/б из кирпичных сводов по стальным балкам деревянные неоштукатуренные, деревянные оштукатуренные Без повреждений 2. Выполнено ли усиление мест прохода инженерных систем - 3. Наличие ванн, бойлеров на перекрытии - ПЕРЕГОРОДКИ 1. Ж/б панельные, кирпичные, деревянные, гипсобетонные Трещин и сколов нет ЛЕСТНИЦЫ 1. Ж/бетонные марши, по стальным косоурам наборные ступени, деревянные металлические ограждение перил, зазор между лестничными маршами, эвакуационные лестницы Выбоины, сколы и трещины не выявлены КРЫШИ-КРОВЛИ 1. Рулонные покрытия и примыкания из листовой стали, из шифера, воронки, водосточные трубы, свесы, парапет, карнизы, ограждение, люки, выходы на кровлю, их покрытие из рубероида рубемаста, заполнение примыканий залитые мастикой, ДВК, вентиляционных шахт, испарителей, тех.подполья, Продуха, слуховые окна чердака, над лоджиями, Балконами, кровля Капитальный ремонт 2010г Капитальный ремонт 2010г ПОЛЫ МЕСТ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 1. Цементно-песчаные, бетонные, мозаичные, керамическая плитка, паркетные, дощатые, ДСП, ДВП, линолеум (лестничные клетки, тех.этажи, ходовые мостики) без повреждении ОКНА, ДВЕРИ 1. В квартирах В л/клетках В техподвалах ЛЕСТНИЧНЫЕ КЛЕТКИ 1. Состояние покраски, побелки, двери входа двери на чердак или кровлю, люк выхода Отслоение масленой покраски, частичное разрушение штукатурки. Полная окраска с подготовкой поверхности МАЛЫЕ ФОРМЫ 1. Качели, горки бельевые стойки, скамьи, спортивные сооружения и иные БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ 1. Подъездные дороги, подходы к подъездам тротуары, деревья, кустарники, ограждения, элементы освещения Выводы и предложения комиссии Частичный ремонт отмостки и цоколя ________________________________________________ Ремонт подъезда__________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ Подписи: Председатель комиссии :__________________________________________А.И.Чатта Члены комиссии: ________________________________________________Н.В. Гордеев _______________________________________________Н.П.Егорова _______________________________________________А.В. Рамазанов _______________________________________________Д.З. Вильданов Старший по дому _________________________________________________Е.В.Бабаева