# АКТ

# ВЕСЕННЕГО ОСМОТРА ЖИЛОГО ДОМА

« 23 » 04 2014 г. Дом № или строение (корпус) _______6 __А»__________________________________ ул.(пер., пр., б-р)____Строительная_______________________________________________ Город, село_ Б. Нагаткино _район __Цильнинский__________ Ульяновская область Вид управления_____управляющая организация____________________________________ Управляющая (обслуживающая) организация ____ООО «УЮТ»______________________ Общие сведения по строению 1. Год постройки____________________1987_______________________________________ 2. Материал стен_________________панельный_____________________________________ 3. Число этажей______________________2_________________________________________ 4.Наличие подвала (техподвал, техподполье) техподвал______________________________ 5. Наличие чердака (жилых комнат в чердаке)_____ _________________________________ 6. Количество подъездов_________3______________________________________________ 7.Количество квартир___________18______________________________________________ 8.Общая площадь (кв.м)_________865,61__________________________________________ 9.Количество лифтов______________-____________________________________________ 10.Количество мусоропроводов_____-_____________________________________________ 11.Оборудовано системами ППА и дымоудаления (пожарные рукава, стволы, пожарные ящики)___________________________-__________________________________________ 12.Оборудовано ПЗУ_______________-__________________________________________ 13.Наличие арендуемых помещений (на 1-х этажах, цокольной части и в квартирах)________________________-_________________________________________ Результаты осмотра здания Комиссия в составе: председателя__и.о._ зам. гл. МО «Большенагаткинское сельское поселение» Краснова С.Ю. членов комиссии, ревизионной комиссии (представители собственников)_ ________________ Инженер ПТО Гордеева Н.В. , мастера участка Егоровой Н.П., _____________________ ст.мастер т/хоза «ООО Комфорт» Рамазанова А.В, слесаря Головина С.Ю. электрика Трубочкина Ю.А. Старшего по дому______Фейзова Н.А.____________________________________________ произвела осмотр вышеуказанного здания. Результаты осмотра строительных конструкций и инженерного оборудования здания № п/п Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения с указанием объема и места дефекта Решение о принятии мер ПОДВАЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ 1. Фундамент - № п/п Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения с указанием объема и места дефекта Решение о принятии мер 2. Хозсараи 3. Окна, ограждения, приямки Разрушены световые приямки 4. Двери металлические, входы в подвал, запорн. устройства 5. Инженерные системы: Розлив ц.о. Розлив ХВС Розлив ГВС Канализация Электрощитовая Кабельные сети 6. Влажность, затоплены ли перекрытия 7. Элеваторный узел, водомерный узел 8. Ввод инженерных сетей через фундамент 9. Пристрой входа в подвал, запоры 10. Электропроводка, светильники 11. Переключение внутреннего водостока в канализацию 12. Утепление инженерных систем и перекрытия ТЕХПОДВАЛ 1. Фундамент, стены признаки дефор. осн. не выявлено 2. Двери металлические деревянные, запоры, входы в техподвал - 3. Окна, продуха - 4. Инженерные системы - 5. Розлив ц.о. Розлив ХВС Канализация Электрощитовая Кабельные сети Отсутствует окраска труб Неисправность вентиля, крана 6. Влажность стен и перекрытий, затоплённость полов - 7. Элеваторный узел - 8. Инженерные ввода через фундамент - 9. Переключение ливнеотвода с кровли в канализацию - 10. Система приточно-вытяжной вентиляции - 11. Утепление инженерных систем и перекрытия - НАЛИЧИЕ ОБЩЕДОМОВЫХ ПРИБОРОВ УЧЁТА РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ (указать количество)0 1. ХВС 1 2. ГВС - 3. Отопление - 4. Газоснабжение - 5. Электроснабжения - СТЕНЫ И ФАСАДЫ 1. Щитовые, рубленые из брёвен, брусьев, каркасно-засыпные, кирпичные, панельные крупноразмерные блоки 2. Промерзание через м/п швы стены сырые кв. №18, №____ Частич. разрушение м/п швов 3. Лоджии, балконы, ограждение - 4. Пристроенные лоджии, погреба - 5. Пилоны, подпорные стенки - 6. Штукатурка - 7. Покраска, побелка - 8. Усиление стен металлическими обоймами - 9. Трещины в стенах, пилонах - 10. Навесы, входные козырьки - 11. Стены машинных отделений - 12. Карнизы, парапеты - 13. Отмостка Частич. отрыв отмостки от стены 14. Цоколь Частич. отслоение штукатурки 15. Вытяжная вентиляция - ПЕРЕКРЫТИЕ 1. ж/ пустотные, ребристые сплошные, монолитные ж/б из кирпичных сводов по стальным балкам деревянные неоштукатуренные, деревянные оштукатуренные - 2. Выполнено ли усиление мест прохода инженерных систем - 3. Наличие ванн, бойлеров на перекрытии - ПЕРЕГОРОДКИ 1. Ж/б панельные, кирпичные, деревянные, гипсобетонные - ЛЕСТНИЦЫ 1. Ж/бетонные марши, по стальным косоурам наборные ступени, деревянные металлические ограждение перил, зазор между лестничными маршами, эвакуационные лестницы Выбоины, сколы и трещины не выявлено КРЫШИ-КРОВЛИ 1. Рулонные покрытия и примыкания из листовой стали, из шифера, воронки, водосточные трубы, свесы, парапет, карнизы, ограждение, люки, выходы на кровлю, их покрытие из рубероида рубемаста, заполнение примыканий залитые мастикой, ДВК, вентиляционных шахт, испарителей, тех.подполья, Продуха, слуховые окна чердака, над лоджиями, Балконами, кровля Частичное разрушение а/ц шиферной кровли Частичное разрушение ДВК ПОЛЫ МЕСТ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 1. Цементно-песчаные, бетонные, мозаичные, керамическая плитка, паркетные, дощатые, ДСП, ДВП, линолеум (лестничные клетки, тех.этажи, ходовые мостики) ОКНА, ДВЕРИ 1. В квартирах В л/клетках В техподвалах Трещины стекол в 1,3 подъезде ЛЕСТНИЧНЫЕ КЛЕТКИ 1. Состояние покраски, побелки, двери входа двери на чердак или кровлю, люк выхода Коробление, загнивание дверных коробок 1 подъезда МАЛЫЕ ФОРМЫ 1. Качели, горки бельевые стойки, скамьи, спортивные сооружения и иные БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ 1. Подъездные дороги, подходы к подъездам тротуары, деревья, кустарники, ограждения, элементы освещения Частичное разрушение бетонной площадки перед входом Выводы и предложения комиссии: Частичный ремонт а/ц шиферной кровли_______________________________________ Ремонт примыканий ДВК, заделка швов_______________________________________ Заменить входную дверь 1 подъезда_ .заменить оконные стекла в 1.3 подъезде_______ Частичный ремонт отмостки, цоколя__________________________________________ Ремонт приямок. Бетонирование площадок перед входом_________________________ Подписи: Председатель комиссии :__________________________________________С.Ю.Краснов Члены комиссии: ________________________________________________Н.В. Гордеев _________________________________________________Н.П.Егорова _______________________________________________А.В. Рамазанов _________________________________________________С.Ю.Головин _____________________________________________________________Ю.А.Трубочкин Старший по дому ___________________________________________________Н.А. Фейзов